Разъяснение положений Технического задания

(Извещение о проведении запроса котировок цен

на закупку аккумуляторной батареи)

1. Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

Место нахождения: 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Почтовый адрес: 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru

Номер контактного телефона: (49621) 4-55-77; Факс: (49621) 276-37

2. Поступил следующий запрос о разъяснении положений Технического задания:

- Включает ли в комплект поставки систему контроля заряда-разряда

- Условия реальной работы АКБ . Реальна ли температура работы указанная в интервалах -30-+50? Если это с паспорта на изделие производства Ригеля- то это не соответствует действительности.

- Срок службы в паспорте Ригеля – до 10 лет, а не 10 лет. Этот зависит от условий работы АКБ, но даже в идеале сложно достигаемый.

- Критичны ли размеры запрашиваемой АКБ? Насколько? Имеется ли ограничения посадочного места.

- Какие характеристики Зарядного Устройства на данную АКБ? Имеется ли обратная связь ЗУ с системой контроля заряда-разряда?

На данный запрос разъясняем:

Аккумуляторные батареи 10х4ЛИГЦ-1,5 были выбраны исходя из того, что их технические характеристики удовлетворяют требованиям, предъявляемым к разрабатываемой, мобильной радиоэлектронной аппаратуре, в составе которой предполагается их использовать.

Выбор осуществлялся с учетом следующих ограничений:

АКБ должны иметь минимальный вес и габаритные размеры;

величина емкости не менее 15 Ач;

номинальное напряжение не менее 14 В;

скорость зарядки не более 5 ч;

диапазон рабочих температур от минус 30 до +50 ºС;

жизненный цикл не менее 500 циклов.

Так как ООО «ЛОТУС-Электроникс», как отмечено на www.lotus-elec.ru , «… является одним из крупнейших российских разработчиков и производителей тяговых и промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов..»  данная компания нами не рассматривалась как поставщик Li-ионных АКБ, тем более, что на сайте о них нет никакой информации.

По существу вопросов.

1. Насколько известно, большинство Li-ионных АКБ (в том числе производства Ригеля) содержат встроенные системы контроля разряда – заряда. Поэтому вопрос не совсем ясен: то ли эта система для поставляемых ООО «ЛОТУС-Электроникс» АКБ является внешним дополнительным устройством, то ли встроенной (по желанию заказчика), то ли без неё вообще можно обойтись?

2. Диапазон рабочих температур для АКБ должен быть от минус 30 до +50 ºС. О том, что фирма Ригель дает ложную информацию по диапазону рабочих температур на выпускаемые АКБ нам не известно.

3. По сроку службы можно согласиться на меньшие сроки.

4. Как отмечалось, требования к габаритным размерам критичны. По условиям применения нежелательно превышать более чем на 30% площадь посадочного места 10х4ЛИГЦ-1,5 в пересчете на см2/Ач.

5. Для зарядки АКБ 10х4ЛИГЦ-1,5 предполагается использование ЗУ ChALi–27–14.4–5200 (компании Мегарон, С-Пб) с временем заряда не более 5 ч.

По поводу обратной связи с системой контроля, к сожалению, ничего сказать не можем, так как считаем, что с точки зрения потребителя это внутренняя проблема обеспечения функционирования конкретного АКБ.

Необходимо отметить, что если будет предложено альтернативное предложение по поставкам АКБ, то должно существовать зарядное устройство, которое будет приобретаться по отдельному договору.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

в рабочие дни с 10.00 часов до 17-00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок (18.00 мск, 19.11.2009 г.).

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.

Контактное лицо по приему заявок Соболева Елена Борисовна, телефон (49621) 455-77 факс (49621) 276-37, адрес электронной почты elena.soboleva@niipa.ru.

И.о. генерального директора					В.В. Зосимов